## Slide 3: 第1章 离散时间信号与系统
离散时间信号及表示方法
Notes: 从抽象到细节（现实）
从应用程序级别到系统级别

## Slide 4
离散信号的表示
x [k]={1, 1, 2, -1, 1; k = -1,0,1,2,3}
图形
向量
表达式

## Slide 5
离散序列的产生
(1) 对连续信号抽样 x[k]=x(kT) , T-sampling period
(2) 信号本身是离散的
(3)计算机产生
离散信号: 时间上量化的信号
数字信号: 时间和幅度上都量化的信号

## Slide 6
基本序列
(1) 单位脉冲序列
(2) 单位阶跃序列
(3) 矩形序列

## Slide 7
(4) 指数序列
有界序列：
若kZ ，存在|x [k]|  Mx ( Mx是与 k无关的常数)
aku[k]： 右指数序列,
|a| 1序列有界
aku[-k]： 左指数序列,
|a| 1序列有界
基本序列

## Slide 8
(5) 虚指数序列(单频序列)
角频率为W 的模拟信号
数字角频率w与模拟角频率W之间的关系为
w= WT
基本序列

## Slide 9
虚指数序列 x[k]=exp( jwk) 不一定为周期序列。
而连续虚指数信号x(t)=exp(jWt)必是周期信号。
解： 当w / 2p为有理数时，虚指数序列才是周期序列。
如果w / 2p=M / N ，而且 N、 M 是不可约的整数，
则序列x[k]=exp( jwk)的周期为N。
例: 虚指数序列 x[k]=exp(jwk)的周期性

## Slide 10
(6) 正弦型序列
基本序列
正弦型序列与虚指数序列是同类信号，可以相互线性表达，正弦型序列也不一定是周期序列，其周期性的判断与虚指数序列相同。

## Slide 11
例：试确定余弦序列x[k] = cosw0k 当
(a) w0=0； (b) w0=0.1p； (c) w0=0.2p；
(d) w0=0.8p； (e) w0=0.9p； (f) w0=p 时的基本周期N。
解：
(a) w0 /2p= 0/1， N=1。
(b) w0 /2p=0.1/2=1/20， N=20。
(c) w0 /2p=0.2/2=1/10， N=10。
(d) w0 /2p=0.8/2=2/5， N=5。
(e) w0 /2p=0.9/2=9/20, N=20。
(f) w0 /2p=1/2, N=2。

## Slide 12
x[k] = cosw0 k , w0=0
x[k] = cosw0 k , w0=0.2p
x[k] = cosw0 k , w0=0.8p
x[k] = cosw0 k , w0=p
当w0从0增加到p时，余弦序列幅度的变化将会逐渐加快

## Slide 13
当w0从p增加到2p时，余弦序列幅度的变化将会逐渐变慢。
两个余弦序列的角频率相差2p的整数倍时，是同一个序列。
由于 cos[(2p-w0 )k]= cos(w0 k)
w0 在p 附近的余弦序列是 高频信号。
w0 0或2p 附近的余弦序列是 低频信号。
w0 在p奇数倍附近的余弦序列是 高频信号。
w0 在p 偶数倍附近的余弦序列是 低频信号。
正弦型序列cos(w0 k)的特性